## Slide 1
第8小组
基于ROS的图像识别小车
1951095 梁伊雯 1850061 阮辰伟 1951328 曹峰源

## Slide 2
目标检测
第一部分

## Slide 3
自定义交通数据集
CUSTOM TRANSPOTATION DATASET
序号 | 标签
1 | red
2 | yellow
3 | green
4 | turn_right
5 | stop
6 | go_straight
7 | speedlimit
8 | crosswalk
9 | stopSignal
数据集格式：VOC
图片格式：jpg
图片数量：3160
训练集数量：2844
测试集数量：316

## Slide 4
模型训练
MODEL TRAINING
训练模型：YOLOv4-tiny
loss：0.048

## Slide 5
模型评估
MODEL EVALUATION
初步评估结果：
标志牌：对限速标志牌识别准确率很高，对另外两个的略低
红绿灯：对红灯识别准确率很高，黄灯较低
手势：识别准确率都很不错

## Slide 6
ROS部署
ROS DEPLOYMENT
将模型移植到ROS上，调用ros-cam结点进行测试

## Slide 7
小车与地图
第二部分

## Slide 8
小车与地图
地图的改进
Notes: 对地图增加了一些障碍物以检测局部路径规划算法（DWA算法）

## Slide 9
小车与地图
小车运动控制
Notes: 实现通过键盘控制小车运动
小车运动情况不太稳定（可能会侧翻），后续会进一步调整小车的惯性矩正，以防止类似问题的发生

## Slide 10
小车与地图
小车运动控制的节点通信图
结点通信结构图

## Slide 11
Gmapping建图
第三部分

## Slide 12
Gmapping建图
建图过程
Notes: 通过键盘控制小车的方式让小车运动，通过激光雷达建图
Rviz中每个红点都代表这激光的测量数据

## Slide 13
Gmapping建图
小车运动控制的节点通信图
结点通信结构图

## Slide 14
未来规划
第四部分

## Slide 15
视觉部分计划
NEXT PLAN
模型优化：采用DE算法生成YOLO的Anchor超参数，使用自定义数据集训练，并与已有模型进行比较
模型评估：训练YoloX、FasterRCNN，并根据右图的评价指标进行模型对比
训练集优化：对训练集图像采用数据增强等方法，提升模型泛化程度

## Slide 16
还需完成的部分：
导航实现
边建图边导航的实现
视觉slam的实现
小车的交互设计
NEXT PLAN
小车部分计划

## Slide 17
THANKS
演示完毕
感谢观看
Notes: 以上就是本小组的汇报，谢谢老师