## Slide 1
第二次汇报
基于ROS的图像识别小车
1951095 梁伊雯 1850061 阮辰伟 1951328 曹峰源

## Slide 2
目标检测
第一部分

## Slide 3
模型对比
MODEL COMPARISON
Faster R-CNN
Cascade R-CNN
YoloX
SSD

## Slide 4
模型对比
MODEL COMPARISON

## Slide 5
模型对比
MODEL COMPARISON

## Slide 6
模型对比
MODEL COMPARISON
模型 | Cascade R-CNN | Faster R-CNN | SSD | YoloX
fps( img/s) | 1.0 | 1.2 | 3.1 | 7.2
time( ms/img) | 970.5 | 815.4 | 321.8 | 138.7
fps，每秒帧率 (Frame Per Second) 。FPS用来评估目标检测的速度。即每秒内可以处理的图片数量。fps越大越好，越能接近实时评估的效果。

## Slide 7
模型对比
MODEL COMPARISON
目标：
1. 内存
2. 速度、准确度
根据以上几个评价指标综合考虑，虽然yoloX在准确率上稍有劣势，但在内存和处理速度上均占有绝对优势，而Faster-RCNN也紧随其后，所以我们后续采用yoloX和Faster-RCNN再对自定义数据集进行对比评估。
Faster-RCNN
Cascade-RCNN
YoloX
Faster-RCNN
YoloX
SSD

## Slide 8
数据集处理
DATASET PROCESSING
数据集：TT100K （清华交通标志数据）
训练集数量：6107
测试集数量：3073
图片标注格式：json

## Slide 9
数据集处理
DATASET PROCESSING
编写脚本，将图片数据集转换为VOC格式，方便模型训练。
随机生成测试集、训练集。

## Slide 10
YOLO改进
YOLO IMPROVEMENT
将DE算法用于Yolo中的anchor超参数生成中。
DE （差分进化，Differential Evolution) 算法是 Storn 和 Price 在1997年提出的一种求解优化问题的进化算法，使用突变、交叉和选择计算来演化优化问题的解，其具体的流程图如右图所示。
需要优化的目标是使 anchor 与所有 ground truth 标注框的平均 IOU 最大化
《Differential Evolution with an Evolution Path: A DEEP Evolutionary Algorithm》 in IEEE Transactions on Cybernetics
Notes: 计算图层描述的是 ROS 中的程序是如何在端对端的对等网络中处理数据的。

## Slide 11
通信架构
第二部分

## Slide 12
通信架构
三种通信理论模型的学习（话题通信）
ROS Master 负责保管 Talker 和 Listener 注册的信息，并匹配话题相同的 Talker 与 Listener，帮助 Talker 与 Listener 建立连接，连接建立后，Talker 可以发布消息，且发布的消息会被 Listener 订阅。

## Slide 13
通信架构
三种通信理论模型的学习（服务通信）
ROS Master 负责保管 Server 和 Client 注册的信息，并匹配话题相同的 Server 与 Client ，帮助 Server 与 Client 建立连接，连接建立后，Client 发送请求信息，Server 返回响应信息。

## Slide 14
通信架构
三种通信理论模型的学习（参数服务器通信）
ROS Master 作为一个公共容器保存参数，Talker 可以向容器中设置参数，Listener 可以获取参数。

## Slide 15
通信架构
三种通信理论模型的学习

## Slide 16
YOLO移植
第三部分

## Slide 17
YOLO移植
YOLO在ROS上的移植

## Slide 18
简单通信结构的创建
话题发布与订阅
发布者方（摄像机）：
我们在虚拟机上对摄像机进行了配置；实现了摄像机结点在ros系统中的创建，并且将摄像机捕捉到的图像在usb_cam/image_raw话题中发布出去
订阅者方（YOLO程序）：
为移植成功的YOLO程序创建结点，使其订阅“usb_cam/image_raw”话题，将实时检测到的数据信息在终端中打印出来

## Slide 19
简单通信结构的创建
话题发布与订阅

## Slide 20
简单通信结构的创建
话题发布与订阅

## Slide 21
简单通信结构的创建
话题发布与订阅
结点通信结构图

## Slide 22
小车与地图
第四部分

## Slide 23
小车与地图
使用URDF进行小车以及地图的仿真

## Slide 24
小车与地图
使用URDF进行小车以及地图的仿真
摄像机
里程计
雷达

## Slide 25
小车与地图
使用URDF进行小车以及地图的仿真
结点通信结构图

## Slide 26
导航算法的调研
第五部分

## Slide 27
导航算法的调研
全局路径规算法

## Slide 28
导航算法的调研
全局路径规算法
基于A*的全局路径规划算法
基于PRM和P-Bi-RRT的全局路径规划算法

## Slide 29
未来规划
第六部分

## Slide 30
未来规划
FUTURE PLAN
还需完成的部分：
1. 数据集收集、转换、训练
2. 建图实现
3. 导航实现
4. 交互

## Slide 31
THANKS
演示完毕
感谢观看
Notes: 以上就是本小组的汇报，谢谢老师